NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS

LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-7730(A-18VAP1102079-18-63)

Išduotas 2018 m. kovo 22 d., galioja iki 2027 m. gegužės 1 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd. (Bábolna Bio Ltd.), Szállás utca 6. 1107 Budapest Vengrija.

Biocidinio produkto tipas

18 produktų tipas. Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai.

Biocidinio produkto pavadinimas

Protect faraoninių skruzdėlių kolonijų naikinimui;

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd. (Bábolna Bio Ltd.), Szállás utca 6. 1107 Budapest Vengrija.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

S-metoprenas, CAS Nr. 65733-16-6, EB Nr. -.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklinimas

Privaloma biocidinio ženklinimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A-18VAP1102079.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. KEF-1111/2017 pripažinimas.

Vilniaus departamento direktorė	          A.V.		           Rolanda Lingienė

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Protect faraoninių skruzdėlių kolonijų naikinimui

PT 18

Nr. (10-14 17.5)BSV-7730(A-18VAP1102079-18-63)

R4BP HU-0013143-0000

Turinys

1. Administracinė informacija	4

1.1. Produkto prekinis pavadinimas	4

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	4

1.3. Produkto gamintojas (-ai)	4

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)*	4

2. Produkto sudėtis ir forma	4

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį**	4

2.2. Formuliacijos tipas	5

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	5

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	5

4.1. Naudojimo paskirtis Nr. 1: Faraoninės skruzdėlės – neprofesionalieji vartotojai – patalpoje	5

5. Bendrieji naudojimo nurodymai	7

5.1. Naudojimo instrukcijos	7

5.2. Rizikos valdymo priemonės	7

5.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką	7

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	7

5.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis	8

6. Kita informacija	8

# 1. Administracinė informacija

## 1.1. Produkto prekinis pavadinimas

| Prekinis pavadinimas | Šalis (jeigu taikytina) |
| --- | --- |
| Protect faraoninių skruzdėlių kolonijų naikinimui | Lietuva |

## 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

| Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas | Pavadinimas (vardas ir pavardė) | Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd. (Bábolna Bio Ltd.) |
| --- | --- | --- |
|  | Adresas | Szállás utca 6. 1107 Budapest, Vengrija |
| Autorizacijos liudijimo numeris | (10-14 17.5)BSV-7730(A-18VAP1102079-18-63) |
| Autorizacijos liudijimo data | 2018 m. kovo 22 d. |
| Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data | 2027 m. gegužės 1 d. |

## 1.3. Produkto gamintojas (-ai)

| Gamintojo pavadinimas | Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd. (Bábolna Bio Ltd.) |
| --- | --- |
| Gamintojo adresas | Szállás utca 6. 1107 Budapest, Vengrija |
| Gamybos vietos | Köves J. u. 3.2943Bábolna, Vengrija |

## 1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)*

| Veiklioji medžiaga | S-metoprenas |
| --- | --- |
| Gamintojo pavadinimas | Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd. (Bábolna Bio Ltd.) |
| Gamintojo adresas | Szállás utca 6. 1107 Budapest, Vengrija |
| Gamybos vietos | Szállás utca 6. 1107 Budapest, Vengrija |

*duomenys apie veikliųjų medžiagų gamintoją pateikiami asmens, kuriam išduotas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas, sutikimu.

# 2. Produkto sudėtis ir forma

## 2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį**

| Bendrasis pavadinimas | IUPAC pavadinimas | Funkcinė paskirtis | CAS numeris | EB numeris | Kiekis (proc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-metoprenas | Isopropyl-(2E,4E,7S)-11- methoxy-3,7,11-trimethyl- 2,4-dodecadienoate | Veiklioji medžiaga | 65733-16-6 | - | 0,5 |
| Pilna sudėtis pateikta R4BP |

**sudėtis tretiesiems asmenims pateikiama asmens, kuriam išduotas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas, sutikimu.

## 2.2. Formuliacijos tipas

Granulės.

# 3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

| Pavojingumo kategorija | Pavojinga vandens aplinkai – 3 kateg. lėtinis poveikis |
| --- | --- |
| Pavojingumo frazės | H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus |
| Piktogramos |  |
| Signaliniai žodžiai |  |
| Atsargumo frazės | P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) kaip pavojingas atliekas pagal nacionalinius teisės aktus. |
| Pastaba |  |

# 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

## 4.1. Naudojimo paskirtis Nr. 1: Faraoninės skruzdėlės – neprofesionalieji vartotojai – patalpoje

| Produkto tipas | 18 produktų tipas. Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai. |
| --- | --- |
| Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas | Masalo dėžutės dedamos prie skruzdėlių judėjimo takų. |
| Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją) | Myrmicinae šeimos lervos ir motinėlės (faraoninės skruzdėlės). |
| Naudojimo sritis | Patalpose |
| Naudojimo metodas (-ai) | Masalo naudojimas: užpildytos masalo dėžutės. |
| Naudojimo norma (-os) ir dažnis | 2 masalo dėžutės 20 m2 (0,25 g/m2) Siekiant užtikrinti masalo naudojimo efektyvumą, rekomenduojama palikti masalo dėžutes jų išdėliojimo vietose 3 mėnesius, net jeigu vabzdžiai išnyks iš patalpų anksčiau. Išliekamasis poveikis: 10-14 savaičių. |
| Vartotojų kategorija (-os) | Profesionalieji vartotojai. Neprofesionalieji vartotojai. Kvalifikuoti profesionalieji vartotojai. |
| Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga | Neprofesionalieji vartotojai: 3 x 2,5 g. plastikinės (PVC+PE) masalo dėžutės. Viso: 7,5 gramo. 2,5 gramo masalo skaidriose plastikinėse dėžutėse su lipnia juostele ant kiekvienos dėžutės, po 3 masalo dėžutes pakuotėje. Viso: 7,5 gramo. Profesionalieji ir kvalifikuoti profesionalieji vartotojai: 2,5 gramo masalo skaidriose plastikinėse dėžutėse su lipnia juostele ant kiekvienos dėžutės, po 12 masalo dėžučių pakuotėje. Viso: 30 gramų. 2,5 gramo masalo skaidriose plastikinėse dėžutėse su lipnia juostele ant kiekvienos dėžutės, po 24 masalo dėžučių pakuotėje. Viso: 60 gramų. |

4.1.1. Specifinės naudojimosi instrukcijos

-

4.1.2. Specifinės rizikos valdymo priemonės

-

4.1.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

-

4.1.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

-

4.1.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

-

# 5. Bendrieji naudojimo nurodymai

## 5.1. Naudojimo instrukcijos

Nukirpkite ties punktyrine linija pažymėtą plastikinės dėžutės viršų ir nuimkite apsauginę plėvelę nuo lipnios juostelės. Pritvirtinkite dėžutę prie skruzdėlių judėjimo takų (kuo arčiau, tačiau ne tiesiai ant jų), kad jos anga būtų nukreipta į viršų ar šoną. Venkite granulių išbyrėjimo. Masalas turėtų būti naudojamas patalpose, kur dažniausiai aptinkamos skruzdėlės – virtuvėje ir vonios kambaryje. Jei reikia, naudokite produktą ir kitose patalpose. Rekomenduojama dozė: 2 masalo dėžutės 20 m2. Po masalo išdėliojimo, kurį laiką gali būti stebimas skruzdėlių skaičiaus padidėjimas, tačiau tai yra susiję su masalo viliojamuoju poveikiu. Siekiant užtikrinti patikimą poveikį, rekomenduojama 3 mėnesius palikti masalą jo išdėliojimo vietose, net jei vabzdžių nebematoma patalpoje. Jei masalo dėžutė ištuštėja (ar beveik ištuštėja) arba pažeidžiama (pvz., sušlapinama), ją būtina pakeisti nauja. Apsaugokite masalo dėžutes nuo vandens (pvz., valymo metu), nes dėl vandens poveikio produktas gali prarasti savo veiksmingumą. Dėmesio! Kai jūs naudojate masalą, nenaudokite jokių kitų insekticidų! Išliekamasis poveikis: 10-14 savaičių.

## 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, neleidžiama naudoti vaikams. Masalas turi būti neprieinamas vaikams ar naminiams gyvūnams. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas dideliu kiekiu vandens su muilu. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Neleisti produkto likučiams ar jų pakuotei patekti į kanalizaciją ar vandentakius.

## 5.3. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Įkvėpus: pacientui būtina ramybė, išnešti jį į gryną orą. Kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS: Kruopščiai nuplauti muilu ir vandeniu. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes plauti dideliu kiekiu vandens. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. PRARIJUS: Kreiptis į gydytoją, jei blogai jaučiatės. Išbyrėjusias granules surinkti ir išmesti kaip pavojingas atliekas laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.

## 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Masalo dėžutės neturi būti išplaunamos arba pakartotinai naudojamos. Panaudoto produkto likučius ir masalo dėžutes išmeskite kaip pavojingas atliekas laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų. Vengti aplinkos teršimo atliekomis. Atliekų tvarkymo reikalavimai laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

## 5.5. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis

Tinkamumo laikas ir saugojimas: 2 metai, jei laikoma neatidarytoje pakuotėje, tamsioje, sausoje, vėsioje ir apsaugotoje nuo šalčio vietoje. Laikyti atokiai nuo pašarų, maisto produktų, vaistų. (Gamybos data turi būti nurodyta etiketėje).

# 6. Kita informacija

Produkto sudėtyje yra karčiosios medžiagos – denatonio benzoato, kuris padeda išvengti atsitiktinio prarijimo. Etiketėje turi būti nurodoma: Sudėtis: S-metoprenas, CAS Nr. 65733-16-6, EB Nr. -, 0,5 %. Partijos numeris: Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos): Pakuotė (kg/g): Gamintojas: Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd. (Bábolna Bio Ltd.), Szállás utca 6. 1107 Budapest Vengrija. Liudijimas išduotas: Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd. (Bábolna Bio Ltd.), Szállás utca 6. 1107 Budapest, Vengrija Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-7730(A-18VAP1102079-18-63), galioja iki 2027-05-01.