ANEXA

Sumarul caracteristicilor produsului biocid

SIKKENS RUBBOL WP 567 BPD

I. INFORMAŢII PRIVIND COMPOZIŢIA PRODUSULUI BIOCID

1. Identitatea substanţei active

| Denumirea comuna | a)IPBC b) Propiconazole c) Tebuconazole |
| --- | --- |
| Denumirea IUPAC | a) IPBC - 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; b)Propiconazole - (±)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole; c)Tebuconazole -(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol |
| Numar CAS | a) IPBC : 55406-53-6 b) Propiconazole : 60207-90-1 c) Tebuconazole: 107534-96-3 |
| Numar CE | a) IPBC : 259-627-5 b) Propiconazole : 262-104-4 c) Tebuconazole : 403-640-2 |
| Numar index |  |
| Conţinut de substanţă activa | a) IPBC : 0,6%(m/m) b) Propiconazole : 0,9%(m/m) c) Tebuconazole : 0,3 %(m/m) |
| Puritate | a)≥ 98%m/m b)93%m/m c) ≥ 95 % m/m |
| Sursa | Numele producatorului a)IPBC TROY Chemical Company b) Propiconazole Syngenta Crop Protection AG c) Tebuconazole LANXESS Deutschland GmbH Adresa (tel, fax) IPBC One Avenue L Newark NJ 07105 Tel: +1 973 589 2500 Fax: +1 973 589 0490 b) Propiconazole CH-4058 Basel Telephone: +41 61 323 7150 Fax: +41 61 323 8858 c) Tebuconazole Alfred Nobel-Straβe 50, Monheim, 40789 Telephone: +49(0) 2173/38-0 Tara IPBC : USA Propiconazole :Switzerland Tebuconazole : Germany |

2. Identitatea substantei active (substantelor active) – microorganisme - nu se aplica

3. Identitatea substanţelor periculoase care contribuie la clasificarea produsului biocid – nu se aplica

II. UTILIZARE

Categoria de utilizatori pentru care este autorizat:

( Industrial

( Profesional

Restricţie pentru populaţie : A se pastra incuiat si ferit de accesul copiilor

Indicaţii pentru fiecare utilizare

Doza de aplicare exprimată în unităţi metrice: 124-160ml produs/m2 pe cherestea. Produsul este sub forma de lichid, conservant de impregnare a lemnului bazat pe apa, gata de utilizare, incolor.

Metoda şi/sau frecvenţa de aplicare : Autorizarea este data pentru clasa 2 si clasa 3 de utilizare. Acest produs este destinat folosirii pe cherestea si nu pe sol, fie expus permanet la conditiile climatice sau protejat de acestea dar supus umezirii frecvente. Nu este destinat utilizarii in interior. Utilizatori industriali: Inclinare automata. Flux de acoperire (diluviu). Spray automat incorporat (tunel de spray) Utilizatori profesionali: Pensula de vopsire. Rata de aplicare a produsului este 124-160ml produs/m2 pe cherestea. Produsul trebuie sa aiba un strat protector non-biocid (315g/m2), aplicandu-se sub forma unei parti din tratament, inainte de folosirea cherestelei tratata, in cazuri in care ar putea fi expusa la conditiile climatice. Acesta informatie trebuie inclusa in eticheta produsului. A se folosi numai pe lemn moale. Rata de aplicare a produsului pe fungi decolorati ai lemnului este de 124-160ml produs/m2 de cherestea. Rata de aplicare a produsului pe fungi putreziti ai lemnului este de 130-160ml produs/ m2 de cherestea. Produsul trebuie sa aiba un strat protector non-biocid (315g/m2), aplicandu-se sub forma unei parti din tratament, inainte de folosirea cherestelei tratata, in cazuri in care ar putea fi expusa la conditiile climatice. Acesta informatie trebuie inclusa in eticheta produsului. Suprafetele lemnoase trebuie sa fie uscate si curate inainte de tratare cu produsul biocid. Produsul este gata de urilizare. A nu se dilua. Se va agita bine inainte de folosire. Temperatura de procesare este 15-250C. Timpul de uscare este 18-24 de ore (200C/65% uniditate relativa). Ulterior se pot aplica produse de vopsire.

Timpul de acţiune necesar efectului biocid: Conform informatiilor din eticheta

Intervalul de timp care trebuie respectat între utilizările produsului biocid : Nu sunt date.

Intervalul de timp pentru primul acces al oamenilor sau animalelor în zonele în care s-a folosit produsul biocid: Nu sunt date.

Perioada de aerisire necesară pentru zonele tratate: Nu sunt date.

Domeniul de utilizare :

Conservant de impregnare a lemnului bazat pe apa impotriva fungilor decolorati si ai celor putreziti de pe lemn.

Aria de utilizare :

( Exterior (spatii industriale.)

Alte detalii:

Produsul este un grund  gata de utilizare.

III. FORMULARE ŞI CONDITIONARE

| Tip de formulare/tipul preparatului : TP8/Conservant pentru lemn-utilizat impotriva putregaiului cauzat de basidiomicete si fungi ce provoaca albastrirea lemnului. Poate fi folosit pentru componentele din lemn cum sunt: ferestre, usi exterioare, armaturi, garduri, si acoperisuri Lichid gata preparat pentru utilizari in clasa 2 si 3 si se poate aplica astfel: Utilizatori industriale: imersare, curgere, spraiere Utilizatori profesionali si incepatori: pensulare, trafalet, spraiere |
| --- |
| Formulare cadru, conform art.10 lit.l) de la HG nr. 956/2005 Există solicitare pentru a fi considerat ca produs de referinţă | Nu este cazul |

IV. CARACTERISTICILE FIZICE ŞI CHIMICE

|  | Caracteristica | Substanţa activă | Produs biocid |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IPBC | Propiconazole | Tebuconazole | SIKKENS CETOL WP 567 |
| A.01 | Temperatura de topire/îngheţare [0C] | la puritate de 98,8% este: 65,8 ÷ 66,50C | la puritate de 98,8% este: - 23,00C | la puritate de 99,9% este: 105ºC | - |
| A.02 | Temperatura de fierbere [0C] | - | - | - | - |
| A.03 | Densitate [g/cm3] | La puritate de 98,8% şi temperatura de 200C este: 1,714 g/cm3 | La puritate de 99,8% şi temperatura de 200C este: 1,32 g/cm3 | La puritate de 99,5% şi temperatura de 260C este: 1,25 g/cm3 | Densitatea relativă a produsului la temperatura de 200C este: 1,015 g/cm3 |
| A.04 | Presiunea de vapori [Pa] | La temperatura de 250C este: 2,36÷4,5 x 10-03 Pa | La temperatura de 250C şi puritate 99,1% este: 5,6 x 10-05 Pa | La temperatura de 200C este: 1,7 x 10-06 Pa | - |
| A.05 | Tensiunea superficială [Pa] | La concentraţia de 158 mg/L este: 69,1 mN/m | La puritate de 99,8% şi temperatura de 200C este: 48,7 mN/m | La temperatura de 200C este: 64,26 mN/m | Tensiunea superficială a produsului biocid este: 52,0 mN/m (200C) |
| A.06 | Solubilitatea în apă [g/l] | La temperatura de 200C este: 0,168 g/l (pH=7) 0,182 g/l (pH=4) 0,176 g/l (pH=9) | La temperatura de 200C şi pH=5,2 este: 0,150 g/l | La temperatura de 200C este: 0,029 g/l (pH=7) 0, 027 g/l (pH=5) 0,032 g/l (pH=9) | - |
| A.08 | Coeficientul de partiţie octanol-apa - kow | La temperatura de 250C este: 2,81 | La temperatura de 250C şi pH=6,6 este: 3,72 | La temperatura de 200C este: 3,49 | - |
| A.09 | Punct de inflamabilitate [0C] | - | - |  | Pâna la temperatura de 1000C nu s-a observat aprinderea produsului biocid |
| A.10 | Inflamabilitate (solide) [0C] | Nu este foarte inflamabil | - | Nu este foarte inflamabilă | - |
| A.11 | Inflamabilitate (gaze) [0C] | - | - |  | - |
| A.12 | Inflamabilitate (contactul cu apa) [0C] | - | - |  | - |
| A.13 | Proprietăţi piroforice ale solidelor şi lichidelor | Nu prezintă proprietăţi piroforice |  | Nu prezintă proprietăţi piroforice | Nu prezintă proprietăţi piroforice |
| A.14 | Proprietăţi explozive | Nu prezintă proprietăţi explozive | Nu prezintă proprietăţi explozive | Nu prezintă proprietăţi explozive | Nu prezintă proprietăţi explosive |
| A.15 | Temperatura de autoaprindere (lichide şi gaze) [0C] | - | - |  | Pentru produsul biocid temperatura de autoaprindere este: 500,00C |
| A.16 | Temperatura de autoaprindere relativă pentru solide[0C] | - | - |  | - |
| A.17 | Proprietăţi oxidante (solide) |  |  | Nu prezintă proprietăţi oxidante | Nu prezintă proprietăţi oxidante |

V. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA SUBSTANTEI ACTIVE

1. Conform tabelului 3.2 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

| Simbol(uri) | IPBC T Toxic N Periculos pentru mediu Propiconazole Xn Nociv N Periculos pentru mediu Tebuconazole Xn Nociv N Periculos pentru mediu |
| --- | --- |
| Fraze de risc (R) | IPBC T; R23 Toxic prin inhalare Xn; R22 Nociv în caz de înghițire Xi; R37 Iritant pentru sistemul respirator R41 Risc de leziuni oculare grave R43 Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. N; R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice. Propiconazole Xn; R22 Nociv în caz de înghițire R43 Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. N; R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Tebuconazole Xn; R22 Nociv în caz de înghițire R63 Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii. N; R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. |
| Fraze de siguranta (S) | - |
| Pictograma(e) | a) IPBC: T+ N b) Propiconazole: Xn N Tebuconazole: Xn N |

2. Conform tabelului 3.1. din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

| Pictograma(e) | - |
| --- | --- |
| Fraze de pericol (H) | - |
| Fraze de prudenta (P) | - |

VI. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI

# 1. Conform Hotararii Guvernului nr.  937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase (Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare

# la clasificarea, ambalarea  și etichetarea preparatelor periculoase)

| Simbol(uri) | - |
| --- | --- |
| Fraze de risc (R) | R52/53 |
| Fraze de siguranta (S) | S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor S46- În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta. S61-A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa de securitate. |
| Pictograma(e) | - |

2. Conform Regulamentului (CE)  nr. 1272/2008

| Pictograma(e) | - |
| --- | --- |
| Fraze de pericol (H) | - |
| Fraze de prudenta (P) | - |

VII. AMBALAREA PRODUSULUI

Capacitate: in functie de domeniul de utilizare

Restricţii cu privire la dimensiunea/capacitatea de ambalare: Nu se aplica

Detalii ambalaj

Utilizatori industriali

Butoi de plastic : maxim 120L

Utilizatori profesionali

Cutie de metal cu un strat protector de lac de 1L, 2,5L, 5L si 20L

Caracteristici specifice legate de siguranţă : Autorizatia este data pentru clasa 2 si clasa 3 de folosire. Acest produs este destinat folosirii pe cherestea si nu pe teren, fie expus permanent la conditiile climatice sau protejat de acestea dar in mediu umed. Nu este destinat uzului in interior. Cheresteaua tratata nu trebuie folosita in exterior, cand vine in contact cu solul si nici nu trebuie sa fie permanent expusa la umezeala sau in contact permanent cu apa sarata sau dulce. Lemnul tratat cu acest produs nu trebuie folosit peste sau in preajma organismelor acvatice. In scop industrial, procesele de aplicare trebuie sa se desfasoare intr-o arie resatransa, situata pe un stand impermeabil, solid, cu sistem de indiguire, pentru a preveni varsarea si trebuie instalat un sistem de recuperare (pompa de drenare). In scop industrial, depozitarea lemnului tratat trebuie sa se faca intr-un spatiu acoperit dotat cu un sistem de recuperare (pompa de drenare) sau intr-un stand impermeabil, solid, cu sistem de indiguire pentru a preveni varsarea si trebuie instalat un sistem de recuperare (pompa de drenare). Produsul trebuie sa aiba un strat protector non-biocidal (315g/m2), aplicandu-se ca parte din tratament, inainte de folosirea cherestelei tratate, in cazuri in care ar putea fi expusa la conditiile climatice. Aceasta informatie trebuie inclusa in eticheta produsului. Durata de viata maxima pentru produs este de 12 luni.

VIII. EVALUAREA RISCURILOR

1. Riscuri pentru sănătatea umană

Identificarea pericolelor: Acest produs nu este clasificat ca fiind periculos conform Directivei 1999/45/CE şi amendamentelor sale. Conţine: Propiconazol (ISO), 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Poate declanşa o reacţie alergică.

Efecte adverse directe sau indirecte: În urma expunerii la concentraţiile de vapori ale solvenţilor compuşilor, peste limita de expunere ocupaţională, pot apărea efecte adverse asupra sănătăţii, cum ar fi iritarea membranelor mucoase şi a aparatului respirator şi efecte adverse asupra rinichilor, ficatului şi sistemului nervos central. Printre simptome şi semne se numără durerile de cap, stările de ameţeală, de oboseală, slăbirea muşchilor, somnolenţa şi, în cazuri extreme, pierderea cunoştinţei. Solvenţii pot provoca unele dintre efectele de mai sus, prin absorbţie prin piele. Contactul repetat sau prelungit cu preparatul poate duce la distrugerea stratului de grăsime naturală a pielii, apărând dermatita de contact non-alergică şi absorbţia prin piele. În cazul pătrunderii stropilor în ochi, lichidul poate provoca iritaţii şi afecţiuni reversibile. Conţine: Propiconazol (ISO), 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Poate declanşa o reacţie alergică.

2. Riscuri specifice pentru mediu

Identificarea pericolelor : riscuri pentrut apele de suprafata si organismele acvatice

Efecte adverse directe sau indirecte : Produsul prezinta efecte asupra apelor subterane datorita tendintei de patrundere in sol- leaching- a substantelor active. Se impun masuri de preventie A nu se utiliza pentru tratarea lemnului ce vine în contact direct cu produsele alimentare şi hrana animalelor . A nu se utiliza în interior, cu excepţia ramelor de ferestre şi uşilor exterioare. Pentru a proteja organismele care trăiesc în apă, produsul şi lemnul tratat nu se va utilizata în imediata vecinătate a mediului acvatic (râuri, lacuri, etc). Lemnul tratat trebuie acoperit superficial, de exemplu cu vopsea. Tratamentul superficial trebuie întreținut în mod regulat.

3. Riscuri specifice pentru sănătatea animală

Identificarea pericolelor : Există studii de laborator pe rozătoare care evidenţiază o toxicitate hepatică acută.

Efecte adverse directe sau indirecte asupra animalelor si a hranei pentru animale: -

IX. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI REDUCEREA RISCURILOR

SĂNĂTATEA UMANĂ

Instrucţiuni de prim-ajutor şi sfaturi medicale In caz de îndoieli sau de persistenţă a simptomelor, se va solicita asistenţă medicală. Nu administraţi nimic pe cale bucală unei persoane care şi-a pierdut cunoştinţa. Dacă persoana afectată este inconştientă, va fi aşezată în poziţie de repaus şi se va consulta medicul. Inhalare: A se scoate la aer curat. Menţineţi persoana la cald şi în stare de repaus. Dacă nu respiră, dacă respiraţia este neregulată sau dacă survine stopul respirator, se va face respiraţie artificială sau se va administra oxigen de către personalul calificat. Contact cu pielea: indepărtaţi îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminată. Spălaţi pielea temeinic cu săpun şi apă sau utilizaţi un produs recunoscut de curăţare a pielii. A NU se folosi solvenţi sau diluanţi. Contact cu ochii: Verificaţi dacă persoana poartă lentile de contact; dacă da, scoateţi-le. Se vor spăla imediat ochii cu apă de la robinet, din abundenţă, timp de cel puţin 15 minute, ţinând pleoapele deschise. Consultaţi de urgenţă medicul. Ingerare: În caz de înghiţire, se va consulta de urgenţă medicul şi i se va arăta recipientul sau eticheta. Menţineţi persoana la cald şi în stare de repaus. A nu se induce vomă. Tratamentul va fi aplicat in funcţie de simptome. Consultaţi imediat specialistul în tratarea otrăvurilor dacă au fost ingerate sau inhalate cantităţi mari. Nu se impune nici un tratament specific.

Măsuri de precauţie în perioada utilizării, depozitării şi transportului A se împiedica formarea de concentraţii inflamabile sau explozibile ale vaporilor în aer şi a se evita concentraţiile de vapori mai ridicate decât limitele de expunere ocupaţională. Produsul trebuie folosit numai în zonele din care au fost îndepărtate toate corpurile de iluminat neprotejate şi toate sursele de aprindere. Echipamentele electrice trebuie protejate conform standardului corespunzător. In vederea disipării electricităţii statice in timpul transferului, bidonul va fi împământat şi legat la recipientul colector cu un conductor de acelaşi potenţial. Operatorii trebuie să poarte încălţăminte şi îmbrăcăminte antistatică,iar podelele trebuie să fie conductoare. A se feri de căldură, scântei şi flăcări. A nu se folosi unelte care produc scântei. A se evita contactul cu pielea şi cu ochii. A se evita inhalarea prafului, particulelor, a substanţei pulverizate sau a ceţii degajate în urma aplicării acestui preparat. A se evita inhalarea prafului degajat prin sablare. Consumarea de alimente, de lichide şi fumatul trebuie interzise în zonele de manipulare, depozitare şi prelucrare a acestui material. Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător A nu se exercita presiune pentru golirea recipientului. Recipientul nu este un vas presurizat. A se păstra întotdeauna în recipiente fabricate din acelaşi material ca şi recipientul original. A se feri de agenţi de oxidare, alcali puternici şi acizi puternici. A se respecta atenţionările de pe etichetă. A se păstra într-un loc uscat, răcoros şi bine aerisit. A se feri de căldură şi de acţiunea directă a razelor solare. A se păstra recipientul închis ermetic. A se ţine la distanţă de sursele de aprindere. Fumatul interzis. A se împiedica accesul persoanelor neautorizate. Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă şi ţinute în poziţie verticală pentru a preveni scăpările.Va fi transportat întotdeauna în recipiente închise, sigure, în poziţie verticală. Asiguraţi ca persoanele care transportă produsul să ştie ce acţiuni trebuie întreprinse în caz de accident sau scăpări.

Controlul expunerii umane. A se asigura o ventilaţie adecvată. Acolo unde este posibil, aceasta se va realiza cu ajutorul ventilaţie locale şi al evacuări generale adecvate. În cazul în care acestea nu sunt suficiente pentru menţinerea concentraţiilor particulelor şi vaporilor de solvenţi sub OEL (limita de expunere ocupaţională), se vor purta dispozitive de protecţie respiratorie adecvate. Purtaţi o mască de gaze conformă cu standardul EN140, cu filtru Tip A/P2 sau superior.. Sablarea uscată, tăierea şi/sau sudarea cu flacără a stratului de vopsea uscată vor genera praf şi/sau aburi periculoşi. Dacă este posibil, se va proceda la sablare /aplicare umedă. Dacă expunerea nu poate fi evitată prin asigurarea ventilaţiei de evacuare locală, se va purta echipamentul de protecţie respirator. Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte antistatică, confecţionată din fibre naturale sau din fibre sintetice rezistente la temperaturi inalte. Pentru manipulare prelungită sau repetată, se va purta următorul tip de mănuşi: Recomandat (>8 ore(8 timp de penetrare)): polietilena (PE) Nerecomandat :)(<1 ora (timp de penetrare))cauciuc latex natural Cremele de barieră pot fi folosite pentru a proteja zonele expuse ale pielii, dar nu trebuie aplicate odată ce a avut loc expunerea. A se purta dispozitive de protecţie a ochilor, special concepute pentru protecţia împotriva stropilor de lichide.A se împiedica pătrunderea in sistemele de scurgere sau in cursurile de apă.

MEDIU

Instrucţiuni pentru eliminarea în siguranţă a produsului şi ambalajului său : Pentru prevenirea contaminarii solului in timpul tratamentului cu produsul biocid acesta trebuie sa fie protejat cu materiale rezistente la formularea biocidului. Se vor lua masuri pentru protectia organismelor acvatice (ape de suprafata) si a microorganismelor din namolul de la statiile de tratare a apei si a apei subterane. Eliminarea se face prin incinerare, in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, de către operatori autorizați. Containerele goale sunt returnate furnizorilor sau după caz, eliminate conform legislației specifice a deșeurilor

- există interdicţie de refolosire a ambalajului ( Da x Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid

Măsuri în caz de dispersie accidentală : Pe baza informațiilor disponibile nu este de așteptat ca produsul să inducă efecte adverse în mediu când este utilizat conform instrucțiunilor. Se vor evita pierderile pe sol și în apă; în cazul în care sunt pierderi produsul trebuie colectat in vederea eliminarii sau reutilizarii. În cazul deversărilor, nu lăsaţi să pătrundă în apele de suprafaţă si in sol.

Metode şi măsuri de decontaminare : În cazul în care produsul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui și curățarea zonei cu material absorbant: nisip, pamant, pamaint diatomit

Indicaţii pentru protejarea organismelor nevizate : Se vor aplica măsuri de reducerea riscului pentru organismele acvatice, organismele din sol, microorganismele din sedimente Depozitarea se face numai în locuri speciale prevăzute cu sisteme de închidere în siguranță, cu protecție la inghet, expunerea razelor solare, departe de surse de căldură/aprindere, cu ventilație adecvată

Măsuri pentru prevenirea contaminării apei: La efectuarea tratamentului se vor masuri pentru evitarea pătrunderii biocidului în sistemele de canalizare sau apele de suprafaţă. Apele de spălare rezultate trebuie neutralizate si gestionate corespunzător legislației specifice.

SĂNĂTATEA ANIMALĂ

Măsuri de precauţie în perioada depozitării, utilizării şi transportului : Transportul în cadrul incintei utilizatorului: va fi transportat întodeauna în recipiente închise, sigure, în poziţie verticală. Persoana care însoţeşte produsul , trebuie să ştie ce acţiuni sunt întreprinse în caz de accident sau scurgeri. Se vor păstra numai în containere originale şi închise, în zone uscate, reci, bine ventilate. Se păstrează departe de sursele de căldură şi de acţiunea directă a razelor de soare, departe de agenţi oxidanţi, agenţii puternic alcalini şi de acizi. Containerele care au fost deschise se vor ţine în poziţie verticală pentru a prevenii scurgerile.

Controlul expunerii în prezenţa animalelor şi a hranei pentru animale : -

Măsurile necesare pentru protecţia animalelor şi a hranei pentru animale : Nu se va folosi la obiectele din lemn care vin în contact direct cu produsele furajere şi nu se depozitează împreună cu acestea sau cu apa.

Măsuri pentru prevenirea contaminării apei: Se va împiedica pătrunderea în sistemele de scurgere sau în cursurile de apă. În cazul în care produsul contaminează lacurile, râurile sau sistemul de canalizare se va anunţa autorităţile competente şi se vor lua măsuri în conformitate cu reglementările locale.

Măsuri de protecţie împotriva incendiilor : Vaporii rezultaţi sunt mai grei decât aerul şi pot fi înprăştiaţi pe suprafeţe mari de podea, în contact cu aerul poate forma mixturi explozive, în consecinţă produsul trebuie folosit în zone unde razele solare sau orice altă sursă de incendiu sunt excluse. Echipamentele electrice trebuie proiectate astfel încât să respecte standardul privind amplasarea acestora. În caz de incendiu: incendiu de intensitate mică - utilizarea unor pudre chimice, în caz de incendii puternice se va folosi apa sub formă de spray ( pulverizare, pentru a se menţine o temperatură scăzută a recipientelor expuse la foc) nu sub formă de jet.

X. EVALUAREA EFICACITATII BIOCIDE

Organismele-ţintă: Ciuperci care provoacă albăstreala lemnului prin mucegăire Ciuperci care distrug lemnul prin putrezire Stadiul de dezvoltare:

Mod de acţiune :

Informaţii privind testele care susţin eficacitatea biocidă Activitatea Metoda de testare / Protocolul de testare Specia Concentraţii/ Doza Timpi de acţiune FUNGICIDĂ EN 152 P 1 (08/1989) Aureobasidium pullulans P 268 Sclerophoma pityophila S 231 Nediluat/ Rata de aplicare 125 ml/m2 6 luni FUNGICIDĂ DIN CEN/TS 839 (06/2008) + EN 73 (04/90) Coniophora puteana Ebw 15 Poria placenta FPRL 280 Gloeophyllum trabeum Ebw 109 Nediluat/ 125,08 ml/m2 125,78 ml/m2 127,12 ml/m2 10 luni FUNGICIDĂ DIN CEN/TS 839 (06/2008) + EN 84 (06/2008) Coniophora puteana Ebw 15 Poria placenta FPRL 280 Gloeophyllum trabeum Ebw 109 Nediluat/ 127,49 ml/m2 126,67 ml/m2 127,45 ml/m2 10 luni

Informatii privind dezvoltarea rezistentei/aparitia rezistentei Propiconazol şi Tebuconazol Rezistenta la fungicide este un fenomen normal în cadrul procesului natural de evoluție a sistemelor biologice și toţi inhibitorii de demetilare, inclusiv propiconazolul şi tebuconazolul, au un risc de rezistență similar, dar factorii care provoacă apariţia rezistenței pot fi diferiţi. Cu toate acestea, nu există raportate cazuri specifice de rezistență la propiconazol iar activitatea tuturor celor patru izomeri de propiconazol poate reduce fenomenul de apariţie a rezistenței. De aceea, nu este de așteptat apariția rezistenței la propiconazol. Acelaşi lucru este de aşteptat şi pentru tebuconazol. IPBC Riscul de formare a rezistenței împotriva fungicide carbamat este considerat a fi mic spre mediu de FRAC (Comitetul de Acţiune împotriva Rezistenţei Fungicide). Acest lucru se aplică la utilizarea de fungicide de tip carbamat în agricultură, unde aplicaţiile anuale la aceleași domenii sunt posibile (unde mai mult de o singură aplicaţie pe sezon este posibilă). În ceea ce privește utilizarea fungicidelor de tip carbamat în conservarea lemnului, formarea rezistenței constituie o problemă și mai mică. Numărul de tratamente pentru structurile din lemn este în general mic (în multe cazuri, o singură aplicație este făcută pe durata de viață a structurilor de lemn), rezultând o probabilitate de selecție scăzută. IPBC a fost folosit de mai mulți ani în conservarea lemnului fără raportarea de cazuri de apariţie a rezistenței la acesta.