ANEXA

Sumarul caracteristicilor produsului biocid

NOCURAT PARAFINA

I. INFORMAŢII PRIVIND COMPOZIŢIA PRODUSULUI BIOCID

1. Identitatea substanţei active

| Denumirea comuna | Difenacoum |
| --- | --- |
| Denumirea IUPAC | 3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-napthyl)-4-hydroxycoumarin |
| Numar CAS | 56073-07-5 |
| Numar CE | 259-978-4 |
| Numar index | Nu este disponibil |
| Conţinut de substanţă activa | 0,005% (m/m) |
| Puritate | Min.99,5% |
| Sursa | Numele producatorului ACTIVA Adresa (tel, fax) Via Felre, 32 Milano, 20132, +39 02 70637301, +39 02 70637228 Tara Italia |

2. Identitatea substantei active (substantelor active) – microorganisme - nu se aplica

3. Identitatea substanţelor periculoase care contribuie la clasificarea produsului biocid – nu se aplica

II. UTILIZARE

Categoria de utilizatori pentru care este autorizat:

( Populaţie

( Profesional

Restricţie pentru populaţie : A nu se lasa la indemana copiilor. A nu se pune la dispozitia populatiei produsul destinat exclusiv utilizarii profesionale.

Indicaţii pentru fiecare utilizare

Doza de aplicare exprimată în unităţi metrice: momeala bloc cerat continand substanta rodenticida, gata de utilizare Pentru utilizatori profesionali si neprofesionali: Soarece de casa (Mus musculus): 2 momeli per 10 m2 Sobolanul brun (Rattus norvegicus) si sobolanul negru (Rattus rattus) : 3-5 momeli per 10 m2

Metoda şi/sau frecvenţa de aplicare : Metoda de aplicare: se realizeaza prin aplicare acoperita (in statii de momeala, alte acoperiri) Frecventa cu care trebuie efectuat tratamentul este in jur de sase luni sau, la fiecare patru luni, intr-un an calendaristic. Tratamentul este recomandat sa se aplice la intervale de timp de trei sau sase luni si este eficient timp de sase saptamani. Cantitatea de produs utilizat in cadrul unui singur tratament este de 2-5 momeli individuale (circa 40-100 de grame) pentru fiecare 10 m2 atat in interiorul cat si in jurul cladirilor. Momelile vor fi plasate, de obicei, la o distanta optima, de circa 5-10 m. Utilizarea profesionala a raticidului implica plasarea momelilor in cutii speciale sau fixarea acestora pe o structura, in asa fel incat soarecii si sobolanii sa aiba acces la ele (cutiile vor fi dotate cu dozatoare speciale ce permit eliberarea hranei in mod constant) dar speciile netinta sa nu ajunga la ele. In situatiile in care cutiile cu momeala nu pot fi folosite, momeala este acoperita astfel incat animalele netinta sa nu poata ajunge la acestea. Punctele in care s-a plasat momeala vor fi inspectate saptamanal si inlocuite atunci cand momeala a fost consumata. Cadavrele vor fi indepartate pentru a fi eliminate zilnic, sau cat de curand posibil pentru a evita consumarea acestora de catre animalele netinta sau pasari. In momentul in care ca nu mai exista consum al momelilor si activitatea rozatoarelor a incetat, resturile de momeala sunt indepartate pentru a fi eliminate. In schimb, utilizarea neprofesionala a produsului necesita plasarea momelilor rezistente la deschidere, in asa fel incat copii si bebelusii sa nu intre in contact cu acestea. Utilizare profesionala produsul este un rodenticid anticoagulant, antagonist al vitaminei K, ce poate fi folosit in si in jurul cladirilor si in spatiile deschise; produsul se plaseaza manual in zona de infestare cu rozatoare. Momelile sub forma de blocuri cerate sunt plasate intr-un recipient corespunzator, protejate fata de intemperii, fata de ingestia accidentala de catre copii, animale netinta si raspandirea in mediul inconjurator. Se recomanda ca momelile sa fie plasate in cutii momeala fixate de sol. Utilizare neprofesionala produsul este un anticoagulant rodenticid / anagonist al vitaminei K, ce poate fi folosit in si in jurul cladirilor si in spatiile deschise (numai in gradini private); produsul trebuie sa fie folosit in statii momeala rezistente la deschidere, reincarcabile si furnizate sub forma de pachete ambalate intern care contin suficienta momeala pentru un punct de momeala (destinata soarecelui sau sobolanului). Produsul se plaseaza manual in zona de infestare cu rozatoare. Se recomanda ca momelile sa fie plasate in cutii cu momeala fixate pe sol.

Timpul de acţiune necesar efectului biocid - Mortalitatea rozatoarelor: 4 zile de la ingestie

Intervalul de timp care trebuie respectat între utilizările produsului biocid : frecventa tratamentului este de 2-4 aplicatii pe an, la interval de 3-6 luni si o durata de maxim 6 saptamani.

Intervalul de timp pentru primul acces al oamenilor sau animalelor în zonele în care s-a folosit produsul biocid: Nu se aplica

Perioada de aerisire necesară pentru zonele tratate: Nu se aplica

Domeniul de utilizare  :Utilizare pentru combaterea rozatoarelor (soareci si sobolani)

Aria de utilizare : ( Interior

( Exterior

Alte detalii: produsul se utilizeaza in interiorul si in jurul cladirilor industriale, comerciale si rezidentiale si in zonele deschise;  canalele colectoare (numai de catre utilizatorii profesionali).

Scopul aplicarii este protejarea produselor depozitate / alimentelor fata de rozatoare, protectia sanatatii.

III. FORMULARE ŞI CONDITIONARE

| Tip de formulare/tipul preparatului : momeala bloc cerat, gata de utilizare, culoare albastra |
| --- |
| Formulare cadru, conform art.10 lit.l) de la HG nr. 956/2005 Există solicitare pentru a fi considerat ca produs de referinţă | Nu |

IV. CARACTERISTICILE FIZICE ŞI CHIMICE

|  | Caracteristica | Substanţa activă | Produs biocid |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DIFENACOUM | NOCURAT PARAFINA |
| A.01 | Temperatura de topire [0C] | La puritate de 98,7%, este 211,0÷215,0°C | Nu sunt date disponibile |
| A.02 | Temperatura de fierbere [0C] | n.a. | - |
| A.03 | Densitate [g/cm3] | La puritate de 98,7% şi temperatura de 20,50C, este: 1,2717 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
| A.04 | Presiunea de vapori [Pa] | La 25°C şi puritate 98,7%, este 1,9 x 10-11 Pa | - |
| A.05 | Tensiunea superficială [Pa] | n.a. | Nu se aplică, produsul este solid |
| A.06 | Solubilitatea în apă [g/l] | 1,7 mg/l la 20°C şi pH 7 | - |
| A.08 | Coeficientul de partiţie octanol-apa - Pow | log Pow=7,6 | - |
| A.09 | Punct de inflamabilitate [0C] | Nu se aplică | Nu se aplică, produsul este solid |
| A.10 | Inflamabilitate (Solide) [0C] | Nu este foarte inflamabil | Nu este inflamabil |
| A.11 | Inflamabilitate (Gaze) [0C] | - | Nu se aplică, produsul este solid |
| A.12 | Inflamabilitate (Contactul cu apa) [0C] | - | - |
| A.13 | Proprietăţi piroforice ale solidelor şi lichidelor | - | - |
| A.14 | Proprietăţi explozive | Nu prezintă proprietăţi explozive | Nu prezintă proprietăţi explozive |
| A.15 | Temperatura de autoaprindere (lichide şi gaze) [0C] | - | Nu se aplică, produsul este solid |
| A.16 | Temperatura de autoaprindere relativă pentru solide [0C] | - | - |
| A.17 | Proprietăţi oxidante (solide) | Nu prezintă proprietăţi oxidante | Nu prezintă proprietăţi oxidante |

V. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA SUBSTANTEI ACTIVE DIFENACOUM

1. Conform tabelului 3.2 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

| Simbol(uri) | T+ - foarte toxic; N – periculos pentru mediu; |
| --- | --- |
| Fraze de risc (R) | R26/27/28 - Foarte toxic prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire R48/23/24/25 - Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire. Repr Cat. 1 R61 - Poate provoca efecte adverse asupra copilului în timpul sarcinii; R50/53 - Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. |
| Fraze de siguranta (S) | S1/S2 A se păstra sub cheie /A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S36/37 A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare. S45 În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, a se consulta imediat medicul(dacă este posibil , i se arată eticheta). S60 A se elimina produsul și ambalajul(recipientul) ca deșeu periculos. S61 A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de securitate. |
| Pictograma(e) | T+ N |

2. Conform tabelului 3.1. din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

| Pictograma(e) | GHS06 GHS08 GHS09 |
| --- | --- |
| Fraze de pericol (H) | Acute Tox 2– H300,Foarte toxic prin înghițire STOT RE 1– H372, Pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin înghițire Aquatic Acute 1- H400,Foarte toxic pentru organismele acvatice Aquatic chronic 1- H410, Foarte toxic pentru mediul acvatic,cu efecte pe termen lung |
| Fraze de prudenta (P) | P405 /P102 - A se depozita sub cheie/ A nu se lăsa la îndemîna copiilor P 280 - Purtați mânuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor și a feței P 307/P311 - În caz de expunere sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic P273 - Evitați dispersarea în mediu P501- Eliminați conținutul/recipientul prin incinerare |

VI. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI

1. Conform Hotararii Guvernului nr.  937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase (Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea  și etichetarea preparatelor periculoase)

| Simbol(uri) | Nu se aplica |
| --- | --- |
| Fraze de risc (R) | Nu se aplica |
| Fraze de siguranta (S) | S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor S13 – A se păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale S20/21- Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul in timpul utilizării S24 – A se evita contactul cu pielea S46- În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta S61- A se evita dispersarea în mediu. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa tehnică de securitate |
| Pictograma(e) | Nu se aplica |

2. Conform Regulamentului (CE)  nr. 1272/2008

| Pictograma(e) | Nu se aplica |
| --- | --- |
| Fraze de pericol (H) | Nu se aplica |
| Fraze de prudenta (P) | P102 - A nu se lăsa la îndemîna copiilor P103 - Citiți instrucțiunile de folosire a produsului, mai inainte de a incepe aplicarea lui P270 - Nu mâncați, consumați lichide sau fumați pe durata aplicării tratamentului P273 - Evitați dispersarea produsului in mediul inconjuritor. P301+310 - ln cazul în care ingerați accidental produsul : Sunati de urgență la un centru medical specializat in otrăviri sau intoxicări cu substante chimice sau prezentați-vă la un doctor de specialitate /medic curant. P501 - Depozitați recipienții ce au conținut produsul /ambalajele originale în locuri special amenajate în acest scop, cu respectarea legislației naționale in vigoare |

VII. AMBALAREA PRODUSULUI

Capacitate (neprofesionali): 100-160-200-260-300-400-500 g (contin momeli -blocuri parafinate de cate 20 g fiecare) Capacitate (profesionali): 1-2-3-5-8-10-20-25 kg (contin momeli –blocuri parafinate de cate 20 g fiecare)

Restricţii cu privire la dimensiunea/capacitatea de ambalare: dimensiunea maxima a ambalajului individual al produsului destinat utilizarii de catre neprofesionali este 500 g, furnizat in forma portionata.

Caracteristici specifice legate de siguranţă : A nu se lasa la indemana copiilor. In timpul tratamentului, a se verifica si indeparta cadavrele rozatoarelor la intervale regulate (cu exceptia folosirii in sistemele de canalizare) cel putin la fel de des precum atunci cand momelile sunt verificate si/sau inlocuite. Acolo unde este posibil, a se asigura momelile astfel inca acestea sa nu poata fi miscate din loc. Atunci cand se folosesc statii de momeala rezistente la deschidere, acestea trebuie vizibil marcate pentru a se observa cu usurinta ca acestea contin rodenticide si ca nu trebuiesc deranjate.

VIII. EVALUAREA RISCURILOR

1. Riscuri pentru sănătatea umană

Identificarea pericolelor : amestecul nu este clasificat ca periculos

Efecte adverse directe sau indirecte Difenacum este un anticoagulant, cu actiune indelungata, care scade sinteza hepatica a vitaminei K. Intoxicatiile severe determina inhibarea vitaminei K, provocand hemoragii dermale si ale mucoasei. Simptomele care apar in alte sisteme sunt preponderent hemoragice.

2. Riscuri specifice pentru mediu

Identificarea pericolelor -

Efecte adverse directe sau indirecte 1. Pasarile si mamiferele netinta pot fi expuse la substanta activa din produsul formulat când este aplicat în zonele de depozitare a deșeurilor menajere. 2. Există riscul de otrăvire secundară - în acest sens trebuie să se ia toate măsurile pentru reducerea riscurilor , descrise în ghidurile (tehnice) practice, în prospectele și pe etichetele produsului, cum ar fi: utilizarea cutiilor speciale pentru momeli fixate de sol,care să nu permită acccesul animalelor nețintă colectarea resturilor de produse și cadavrele rozătoarelor. 3. Substanța activă îndeplinește criteriile de PBT: este persistentă în apă și sol, cu tendițe de bioacumulare în organisme și foarte toxică.

3. Riscuri specifice pentru sănătatea animală

Identificarea pericolelor – nu sunt disponibile

Efecte adverse directe sau indirecte asupra animalelor si a hranei pentru animale Difenacoum are acţiune anticuagualntă prin blocarea producerii vitaminei K şi activarea factorilor de cuagulare provocând hemoragii interne prin ingerare.

IX. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI REDUCEREA RISCURILOR

SĂNĂTATEA UMANĂ

Instrucţiuni de prim-ajutor şi sfaturi medicale, Terapie: daca au fost ingerate cantitati mari, a se provoca voma, a se efectuat spalatura gastrica si a se monitoriza activitatea protrombinei; in cazul in care aceasta scade, se va administra vitamina K1; A se urma protocolul medical corespunzator. Masuri cu caracter general: in oricare dintre situatii, este indicat sa solicitati consultarea de catre un medic. Nu este indicat sa administrati, pe cale orala, anumite antidoturi persoanelor aflate in inconstienta. In contact cu pielea: clatiti imediat din belsug cu apa si spalati cu sapun. In contact cu ochii: clatiti insistent pentru 15-20 minute si incercati sa nu inchideti ploapele. Daca starea de iritare oculara sau inrosirea acestora persista, consultati un medic. In caz de ingerare acidentala: clatiti cavitatea bucala cu apa din belsug. In caz de inhalare: scoateti persoana afectata la aer

Măsuri de precauţie în perioada utilizării, depozitării şi transportului Momelile trebuie depozitate in asa fel incat sa se reduca riscul ingerarii accidentale de catre animalele de companie sau de catre copii. Ori de cate ori exista posibilitate, a se proceda la depozitare in siguranta a cutiilor cu raticide, astfel incat acestea sa nu fie deplasate sau rasturnate de pe rafturi. A se cauta si indeparta cadavrele rozatoarele, la intervale dese, in timpul tratamentului si a le elimina in concordanta cu legislatia in vigoare. In cazul in care nu exista supraveghere din partea unui operator pentru controlul daunatorilor sau a altei persoane competente, a nu se folosi rodenticide anticoagulante ca momeli permanente. Dupa tratament, a se indeparta toate momelile si a le elimina in conformitate cu legislatia in vigoare. Momelile pe baza de difenacoum, nu trebuie plasate acolo unde exista posibilitatea de contaminare a alimentelor, hranei pentru animale si apei de baut. Ca masura suplimentara de precautie pentru utilizatorii neprofesionali, a se adauga urmatoarea fraza: “A se evita manipularea produsului cu mainile neprotejate si a se utiliza manusi corespunzatoare”.

Controlul expunerii umane. Cand produsul este folosit in zone publice, zonele tratate trebuie marcate in timpul perioadei de tratament. Printr-un anunt, plasat langa momeli, se va explica riscul otravirii primare si secundare cu anticoagulant si se vor indica primele masuri ce trebuie luate in caz de intoxicare. Utilizare profesionala Atunci cand se manipuleaza materialul din momeala si/sau cadavrele rozatoarelor, a se purta manusi de cauciuc. Intoteauna, a se asigura ca recipientele sunt securizate corespunzator si momelile nu pot fi deplasate de rozatoare. Punctele de momeala trebuie inlaturate printr-o campanie specifica, dupa 6 saptamani de la plasarea initiala. In caz de contaminare, a se spala mainile cu multa apa si sapun. In caz de suspiciune de ingestie, a se consulta Centrul de Informare Toxicologica. A se citi cu atentie fisa cu date de securitate. Utilizare neprofesionala Atunci cand se manipuleaza rozatoarele moarte, a se purta manusi de cauciuc. Intoteauna, a se asigura ca recipientele sunt securizate corespunzator si momelile nu pot fi deplasate de rozatoare. Punctele de momeala trebuie inlaturate printr-o campanie specifica, dupa 6 saptamani de la plasarea initiala. In caz de contaminare, a se spala mainile cu multa apa si sapun. In caz de suspiciune de ingestie, a se consulta Centrul de Informare Toxicologica.

MEDIU

Instrucţiuni pentru eliminarea în siguranţă a produsului şi ambalajului său Eliminarea se face prin incinerare, in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, de către operatori autorizați. Deșeurile sunt colectate în saci de polietilenă și gestionate corespunzător legislației specifice. În cazul utilizării profesionale , ambalajele trebuie curatate inainte de eliminare.

- există interdicţie de refolosire a ambalajului Da Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid

Măsuri în caz de dispersie accidentală Pe baza informatiilor disponibile nu este de asteptat ca produsul sa induca efecte adverse in mediu cand este utilizat conform instructiunilor. Nu este de asteptat sa rezulte pierderi , acumulări de substanță activă in aer in timpul utilizarii. În cazul deversărilor în apă, nu lăsaţi să pătrundă în sistemele de canalizare sau apele de suprafaţă.

Metode şi măsuri de decontaminare În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui și curățarea zonei, In cazul patrunderii in apa se colecteaza mecanic intrucat substanta activa este foarte toxica pentru organismele acvatice.

Indicaţii pentru protejarea organismelor nevizate Nu este permisă utilizarea momelilor în zone deschise Aplicarea în spațiile deschise se va face numai în cutii speciale pentru momeli, în condiții de siguranță pentru evitarea ingestiei de către animalele nețintă și păsări. Depozitarea se face numai în locuri speciale prevăzute cu sisteme de închidere în siguranță, cu protecție la expunerea razelor solare, departe de surse de căldură/aprindere, cu ventilație adecvată

Măsuri pentru prevenirea contaminării apei Aplicarea momelilor în cutii speciale, amplasate în conducte, în așa fel încât biocidul să nu ajunga la suprafata apei. Monitorizarea cutiilor cu momeală și înlocuirea momelilor consumate. Indepărtarea cadavrelor de rozătoare la intervale regulate, conform normelor de eliminare.

SĂNĂTATEA ANIMALĂ

Măsuri de precauţie în perioada depozitării, utilizării şi transportului Produsul va fi depozitat in spaţii bine aerisite şi curate, fără expunere solară directă. Depozitaţi la distanţă rezonabilă de sursele de căldură ce ar putea provoca aprinderea. Depozitaţi In condiţii de siguranţă, in aşa fel incât animalele de companie să nu aibă acces. Este necesară menţinerea unei ventilări adecvate a spaţiilor de depozitare. Este indicat să fie păstrat în ambalajul original, perfect închis, într-un loc ce conferă siguranţă în depozitare. Cutiile utilizate trebuie să menţină momelile uscate şi atractive palatal, trebuie marcate corespunzător şi nu trebuie mutate din locul în care au fost deja poziţionate. Depozitarea nu trebuie să se facă în spaţii în care sunt depozitate şi alimente , lichide precum apa de băut sau stocuri de hrană pentru animalele de companie. Momelile trebuie depozitate în aşa fel încât să reducă la zero riscul consumării acestora de către animalele de companie. Cutiile se depozitează (amplasează) în aşa fel încât să nu poată fi trântite de pe rafturi şi să fie împrăştiate, în mod accidental, a conţinutului acestora. Să se depoziteze departe de alimente, băuturi, furaje.

Controlul expunerii în prezenţa animalelor şi a hranei pentru animale Nu aplicaţi în zone în care alimentele/hrana, instrumentele alimentare sau suprafeţele de prelucrare a alimentelor pot intra în contact sau pot fi contaminate de către produsul biocid. Acces controlat pentru animalele domestice si animalele de companie (in special cainii si pisicile).

Măsurile necesare pentru protecţia animalelor şi a hranei pentru animale Momelile trebuie depozitate în aşa fel încât să se reducă riscul ingerării accidentale de către animalele de companie sau de către copii. Cutiile cu raticide se depozitează în siguranţă, aşa fel încât acestea să nu fie deplasate sau răsturnate de pe rafturi. Carcasele animalelor moarte sunt îndepărtate, la intervale de timp regulate, pe toată durata tratării incintelor vizate cu produsul în cauză. Momelile plasate sunt verificate periodic şi se reântregeşte cantitatea de produs, dacă este cazul. Cu excepţia situaţiei în care se efectuează tratamentul incintelor vizate sub directa supraveghere a unui medic veterinar, care procedează la eradicarea unei infestări de proporţii cu rozătoare, este indicat să nu se utilizeze momeli anticuagulante în mod repetat, pentru intervale mari de timp. După terminarea perioadei de tratament, momelile rămase sunt îndepărtate în conformitate cu prevederile legale, în vigoare, pe plan local. În cazul animalelor de companie, vitamina K poate fi administrată chiar şi în cazul absenţei simptomatologiei descrise, cauzate de declanşarea hemoragiei interne, ce pot lipsi în caz de ingerare accidentală a produsului.

Măsuri pentru prevenirea contaminării apei Produsul prezintă risc scăzut în caz de contaminare accidentală a pânzei freatice sau a apelor de suprafaţă.

Măsuri de protecţie împotriva incendiilor Produsul va fi depozitat în spaţii bine aerisite şi curate, fără expunere solară directă. Se depozitează la distanţă rezonabilă de sursele de căldură ce ar putea provoca aprinderea. Să se depoziteze în condiţii de siguranţă şi ventilarea adecvată a spaţiilor de depozitare. Mijloace de extincţie: pulberi uscate, CO2, extinctoare cu spumă sau cu gaze inerte. Odată aprinsă substanţa emană vapori toxici şi se indică purtarea salopetei de protecţie şi protejarea căilor respiratorii.

X. EVALUAREA EFICACITATII BIOCIDE

Organismele-ţintă: Rattus norvegicus (sobolan cenusiu), Rattus rattus (sobolanul negru), Mus musculus (soarece de casa) Stadiul de dezvoltare: juvenil si adult

Mod de acţiune : Rodenticid anticoagulant, ingestia toxicului din momeli

Informaţii privind testele care susţin eficacitatea biocidă Activitatea Metoda de testare / Protocolul de testare Specia Concentraţii Timpi de acţiune Rodenticida Principiile GLP OEPP/EPPO (Ghid de evaluare a eficacitatii rodenticidelor): PP 1/114(2) – Teste in teren (ferma) impotriva rozatoarelor sinantrope. Test de hranire la alegere –durata de hranire - 9 zile Rattus rattus Sobolani negri salbatici Momeala ca atare: 200 g / statie de intoxicare / zi (8 statii de intoxicare). Mortalitate 100% in 13 zile de la inceperea tratamentului. Rodenticida EPPO (RCP, 1993) Test de hranire la alegere - conditii de laborator, durata de hranire - 4 zile Rattus norvegicus Wistar -Sobolani cenusii Momeala ca atare: palatabilitate 60,18% pentru masculi si 61,24% pentru femele Mortalitate 100 % dupa 8 zile de la inceperea testului Rodenticida EPPO (RCP, 1993) Test de hranire la alegere cu momeala imbatranita - conditii de laborator, durata de hranire - 4 zile Rattus norvegicus Wistar -Sobolani cenusii Momeala (imbatranita) ca atare: palatabilitate 67,82% pentru masculi si 49,86% pentru femele Mortalitate 80 % dupa 4 zile de tratament si 15 zile post-tratament Rodenticida EPPO (RCP, 1993) Test de hranire la alegere - conditii de laborator, durata de hranire - 4 zile Mus musculus (CD1) - Soareci de casa Momeala ca atare: palatabilitate 42,20% pentru masculi si 40,70% pentru femele Mortalitate 90 % dupa 13 zile de la inceperea tratamentului

Informatii privind dezvoltarea rezistentei/aparitia rezistentei Dimensiunea populatiei de rozatoare tinta trebuie sa fie evaluata inaintea unei campanii de control. Numarul momelilor si frecventa campaniei de control trebuie sa fie proportionale cu marimea infestarii. Trebuie sa ajunga la o eliminare completa a rozatoarelor din zona infestata. Trebuie elaborate strategii pentru gestionarea rezistentei. A se evita folosirea produsului in zonele in care exista suspiciune de rezistenta la difenacoum. Detinatorul autorizatiei trebuie sa raporteze orice incident observat in privinta rezistentei catre autoritatea competenta.